## Slide 2
MICROTESTER
ÚJ TECHNIKA A MIKROBIOLÓGIÁBAN
Dr. Reichart Olivér
Dr. Szakmár Katalin
Budapest, 2012. február 15.
A redox-potenciál mérésen alapuló gyors vizsgálati módszer elméleti háttere

## Slide 3
Probléma:
Klasszikus tenyésztéses módszerek időigénye nagy (1 -3 nap).
A nagy időigény miatt az eredmények nem csatolhatók vissza a technológiába.
Cél:
Durva mikrobiológiai problémák gyors kiszűrése
Gyors tételminősítés
Átmeneti tárolási idő csökkentése
Megoldás:
Gyors mikrobiológiai vizsgálati módszerek
MIKROBIOLÓGIAI MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS PROBLÉMÁI

## Slide 4
Élő és holt sejtek együttes számának meghatározása:
Direkt számlálás (csak tiszta folyadékban alkalmazható)
    Számlálókamra
    Flow cytometer
Turbiditásmérés (csak tiszta folyadékban alkalmazható)
ATP mérés (mikrobiális és élelmiszer eredetű ATP elkülönítése nehéz)
Élősejtszám meghatározása:
Impedancia mérésen alapuló módszerek
    Malthus
    Rabit
    Bactrac
Redox-potenciál mérése
GYORS MÉRÉSI MÓDSZEREK

## Slide 5
A BCE ÉTK Fizika- és Automatizálás Tanszék és a SZIE ÁOTK Élelmiszer-higiéniai Tanszék kutatói által kifejlesztett és szabadalmaztatott eljárás.
MicroTester
REDOXPOTENCIÁL MÉRÉSEN ALAPULÓ VIZSGÁLATI MÓDSZER

## Slide 6
  Gyors módszer, különösen nagy mikroba-számú minták esetében.
  Egyszerű mérési technika.
  Szabványos táptalajok használhatók.
  A redox-görbe alakjából következtetni lehet a mikroba-csoportra.
  Nagyon széles (100-108) sejtszám-tartományban hígítás nélkül alkalmazható.
  Különösen célszerű membrán-szűréses módszer kiértékelésére.
MIT TUD A MICROTESTER?

## Slide 7
Direkt mérés:
Szaporodás közvetlen detektálása a táptalaj redox-potenciál változása alapján
Indirekt mérés:
Szaporodás detektálása a CO2 termelés alapján
A MICROTESTER ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

## Slide 8
Elméleti alapok:
A szaporodás energiaforrása a biológiai oxidáció, ami a környezetben redukciót eredményez.
Biológiai rendszerekre jellemző általános redox reakció:
[Oxidant] + [H+] + n e- [Reductant]
Nernst egyenlet:
DIREKT MÉRÉS

## Slide 9
A REDOX-POTENCIÁL VÁLTOZÁSÁVAL A SZAPORODÁS NYOMON KÖVETHETŐ

## Slide 10
KÜLÖNBÖZŐ BAKTÉRIUMOK REDOX-GÖRBÉI

## Slide 11
MICROTESTER MÉRŐBERENDEZÉS (16 csatorna)

## Slide 12
MICROTESTER MÉRŐCELLÁK
direkt mérőcella kémcső cella indirekt mérőcella

## Slide 13
Lemezöntés, szélesztés
Látható telepek kialakulása
  Különálló (feltételezetten 1 telepképző egységből kiinduló), kb. 106 – 107 sejtből álló populáció.
Határhígítás (MPN)
Látható zavarosodás kialakulása, steril csövek jelenléte.
  Néhány (max. 10) sejtből kb. 107-108 sejt/ml sűrűségű populáció.
A SZAPORODÁS DETEKTÁLÁSA TENYÉSZTÉSES MÓDSZEREKNÉL

## Slide 14
A redox-potenciál változásának sebessége haladja meg az előírt kritikus értéket.
Detektációs kritérium:
pl: |dE/dt|> 0,5 mV/min
Mikroorganizmustól és tápoldattól függően 0,4 – 1,0 mV/min közötti érték.
A SZAPORODÁS DETEKTÁLÁSA REDOX-POTENCIÁL MÉRÉSNÉL

## Slide 15
A REDOX-GÖRBE JELLEMZŐ PARAMÉTEREI

## Slide 16
MICROTESTER DETEKTÁCIÓS KRITÉRIUMOKHOZ TARTOZÓ MIKROBASZÁMOK

## Slide 17
Detektációs idő (Time To Detection, TTD): a detektációs kritérium eléréséig szükséges idő.
Lemezöntés, szélesztés
Látható telepek kialakulása (106–107 sejt)
1 sejtből indulva
      Független a kiinduló mikrobaszámtól.
Határhígítás (MPN)
Látható zavarosodás kialakulása (107-108 sejt/ml)
1-10 sejtből indulva
      Független a kiinduló mikrobaszámtól.
TENYÉSZTÉSES MÓDSZEREKHEZ TARTOZÓ DETEKTÁCIÓS IDŐK

## Slide 18
106–107 sejt/ml koncentráció elérése az inokulumról indulva. A kiindulási sejtszám függvénye.
Meghatározva a TTD és a kiindulási sejtkoncentráció közötti összefüggést, kalibrációs görbe alapján a kiindulási mikrobák száma (lgNo) TTD méréssel becsülhető.
MICROTESTER DETEKTÁCIÓS IDŐK

## Slide 19
A KIINDULÁSI SEJTSZÁM HATÁSA A REDOX-GÖRBÉRE

## Slide 20
KALIBRÁCIÓS GÖRBE

## Slide 21
Jelenlét/hiány próba:
Minta közvetlen beoltása
Nagyságrendi becslés (Titer):
Hígítási sor készítése, mérés
Eredmény megadása nagyságrendként
MPN módszer:
Hígítási sor készítése
Hígításonként beoltások
Kiértékelés automatikusan
MÉRÉSI MÓDSZEREK KALIBRÁCIÓS GÖRBE NÉLKÜL

## Slide 22
Kalibrációs görbe felvétele:
Telepszám és TTD összefüggés meghatározása.
Egyenlet betáplálása a gépbe.
Mikroba (telepképző egység) szám meghatározás:
Közvetlenül a mintából.
Előzetesen hígított mintából.
Előzetesen koncentrált (membránszűrt) mintából.
Probléma:
Csak akkor alkalmazható, ha a mikroflóra összetétele ismert és van kalibrációs görbénk.
MÉRÉS ELŐZETESEN FELVETT (KÜLSŐ) KALIBRÁCIÓS GÖRBE ALAPJÁN

## Slide 23
MPN módszeren alapuló kiértékelés:
Hígítási sor készítése hígításonként egy, vagy több leoltással.
Redox-görbék felvétele.
A TTD értékek meghatározása. (Ha szükséges.)
Szaporodást mutató és nem mutató hígítási szintek alapján az MPN érték meghatározása.
Az MPN érték és a különböző hígítási szintekhez tartozó TTD értékek ismeretében a kalibrációs görbe felvétele.
A kalibrációs görbe alapján a hasonló minták mikrobaszámának kiszámítása.
MÉRÉS MINTÁBÓL FELVETT (BELSŐ) KALIBRÁCIÓS GÖRBE ALAPJÁN

## Slide 24
ESCHERICHIA COLI BELSŐ KALIBRÁCIÓS GÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE 1.

## Slide 25
ESCHERICHIA COLI BELSŐ KALIBRÁCIÓS GÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE 2.

## Slide 26
ESCHERICHIA COLI BELSŐ KALIBRÁCIÓS GÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE 3.

## Slide 27
Elméleti alapok:
A szaporodás során keletkező CO2-ot lúgban elnyeletjük és az oldat redox-potenciál változását mérjük.
Az elnyelető oldatban a potenciál-meghatározó összefüggés:
INDIREKT MÉRÉS

## Slide 28
INDIREKT MÉRÉS

## Slide 29
INDIREKT MÉRÉS KALIBRÁCIÓS GÖRBÉJE

## Slide 30
Kísérletileg beállított koncentrációkkal az összefüggés jól reprodukálhatóan mérhető.
Megfelelő koncentrációjú lúgoldat alkalmazásával a redox-potenciál változásából az elnyelt CO2 mennyisége számítható.
Alapul szolgálhat a képződő CO2 mennyiségi meghatározásához (BOI mérés).
Nagy BOI értékek esetén a predikció jelentős időmegtakarítást tesz lehetővé.
INDIREKT MÉRÉS

## Slide 31
BOI BECSLÉSE INDIREKT MÉRÉS ALAPJÁN

## Slide 32
BOI PREDIKCIÓ REDOX-POTENCIÁL MÉRÉS ALAPJÁN

## Slide 33
MICROTESTER MÉRŐBERENDEZÉS (32 csatorna)

## Slide 34
MICROTESTER MÉRŐBERENDEZÉS (2 csatorna)

## Slide 35
A redox-potenciál mérésen alapuló gyors vizsgálati módszer validálva, és élelmiszeripari vizsgálatokra akkreditálva van.

## Slide 36: Köszönöm a figyelmet!
microtest1@t-online.hu
Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar – Fizika-Automatika Tanszék
Microtest Kft.